# 4.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РЕСТОРАНЕ

Выше были рассмотрены организационно-экономические мероприятия, направленные на  предотвращение хищений в организации ООО «Де-Факто». Одним из технических мероприятий является- установка системы видеонаблюдения. Рассмотрим в данной части дипломного исследования подробнее установку данной системы.

Как известно, видеонаблюдение - это один из важнейших видов технических средств защиты. Современные системы позволяют контролировать территорию или объект на предмет проникновения. А благодаря установке тревожных зон способны контролировать один или сразу несколько участков изображения. В случае нарушения зоны объекта. Система способна оповестить об этом. И соответственно записать событие в память.

Система видеонаблюдения состоит из следующего оборудования:  цифровая или аналоговая камера, устройство отображения (телевизор, экран, монитор), записывающее устройство. Камера может быть подключена непосредственно к монитору или телевизору, а также к записывающему устройству: специальному видеомагнитофону или устройству записи на жесткий диск. Уровень сложности системы варьируется от объекта, для которого она предназначается.

Установка видеонаблюдения включает следующие этапы:

1)Подбор оборудования для системы видеонаблюдения;

2)Расчет стоимости установки видеонаблюдения;

3)Проектирование систем видеонаблюдения;

4)Монтаж систем видеонаблюдения;

5)Организация процесса управления системой видеонаблюдения, рис.4.1.1.

Рисунок 4.1.1.- Установка системы видеонаблюдения в кафе «Де-Факто».

Рассмотрим подробнее эти этапы. Выше было описано, что на предприятии ООО «Де-Факто» необходима установка системы видеонаблюдения имеющая восемь камер, рис.4.1.2.

Рисунок 4.1.2– Система видеонаблюдения для предприятия ООО «Де-Факто» (восемь камер).

Это объясняется тем, что на предприятии  ООО «Де-Факто» имеется несколько основных помещений, которые необходимо видеть, с целью предотвращения хищений. Этими помещениями являются: бар, зал-кафе, раздевалка(вход в раздевалку), складское помещение, горячий цех, холодный цех (цех холодных закусок). Так, как зал- кафе достаточно большой, в него целесообразно установить две видеокамеры. Схематично, установка видеокамер в помещении кафе представлена на рис.4.1.3. Вся система видеонаблюдения подключается к компьютеру. Так как в кафе нет охранника, оно имеет небольшой численный состав, то целесообразно за процессом системы следить самому руководителю. На экране монитора руководитель сможет видеть все что происходит в помещениях,  рис.4.1.4.

Рисунок 4.1.4- Внешний вид помещений  кафе на  экране монитора .

Рисунок 4.1.3- Схема установки камер видеонаблюдения в помещениях кафе предприятия ООО «Де-Факто».

Распространенной ошибкой является мнение, что поставив видеонаблюдение можно про него забыть, работает и работает. Однако это далеко не так. Как и любая техника, система видеонаблюдения может давать сбои, отдельные элементы могут выходить из строя. На необслуживаемой системе шансы, что это может произойти увеличиваются в разы. Поэтому стоит доверять обслуживание системы профессионалам.

При этом необходимо выделить, что обслуживание систем видеонаблюдения состоит из некоторых основных пунктов, таких как:

- Профилактическое обслуживание оборудования в комплексе системы.

- Проверка корректности записи архива.

- Замена вышедших из строя компонентов системы.

Так как для компании ООО «Де-Факто» было предложена система видеонаблюдения эконом класса, которая включает т в себя один обязательный выезд для профилактики, и один срочный выезд. Кроме этого, компании ООО «Де-Факто» будет предложен следующий перечень услуг и их периодичность, табл. 4.1.1.Важно отметить, что при заключении договора на обслуживание изначально проводится весь комплекс работ.

Монтаж систем видеонаблюдения  предотвращают несанкционированное проникновение на объект, повышает общий уровень безопасности, а также обеспечивает сохранность материальных ценностей и конфиденциальной информации. Системы видеонаблюдения являются сегодня основным элементом любой современной системы безопасности, которая дает возможность дистанционного визуального контроля всего охраняемого объекта, его внутренних помещений, окружающего пространства и периметра. Эти системы способны не только отображать оперативную обстановку, но сохранять и архивировать всю видеоинформацию для последующей обработки.

Таблица 4.1.1.-Периодичность выполняемых работ, в рамках обслуживания системы видеонаблюдения:

| Тип работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка корректности работы видеорегистратора, видеосервера | Ежемесячно |
| Проверка корректности записи архива | Ежемесячно |
| Удаление пыли из видеорегистратора, видеосервера | Раз в 4 месяца |
| Измерение силы тока и напряжения блоками питания | Раз в полгода |
| Измерение ёмкости АКБ | Раз в полгода |
| Удаление пыли на объективах и куполах внутренних видеокамер | Раз в 3 месяца |
| Удаление пыли и грязи на объективах уличных видеокамер | В летнее и зимнее время раз в 2 месяца, в весеннее и осеннее ежемесячно |
| Замена Silica gel в уличных видеокамерах | Ежегодно |
| Проверка крепления разъемов видеокамер | Раз в 3 месяца |
| Проверка герметичности уличных видеокамер | Ежемесячно |
| Юстировка камер и объективов, перенастройка системы | По необходимости |

# Выводы по технологической части

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на предприятии ООО «Де-Факто» предлагается установить систему видеонаблюдения, состоящую из восьми камер. Камеры будет размещены в следующих помещениях: бар, зал-кафе (2 шт.), складское помещение, возле входа в раздевалку, на кухне (2 шт). Оборудованием системы видеонаблюдения являются: цифровые камеры, устройство отображения (монитор), записывающее устройство.

Управлять системой видеонаблюдения, следить за процессами происходящими на предприятии будет руководитель предприятия с экрана монитора; в его отсутствие система будет записывать факты происходящие в помещениях. Общая стоимость системы видеонаблюдения составляет 56400 руб. (стоимость системы видеонаблдения-18,0 т.р+  обслуживание в год 38,4  т.р.)

# Text boxes

Установка системы видеонаблюдения в кафе «Де-Факто».

Видеонаблюдение

является сегодня основным элементом любой современной системы безопасности, которая дает возможность дистанционного визуального контроля всего охраняемого объекта, его внутренних помещений, окружающего пространства и периметра. Эти системы способны не только отображать оперативную обстановку, но сохранять и архивировать всю видеоинформацию для последующей обработки.

Оборудование системы видеонаблюдения

цифровая камера,

устройство отображения (монитор),

записывающее устройство.

Этапы установки видеонаблюдения

Планируется установить систему видеонаблюдения эконом класса, имеющую 8 камер

Подбор оборудования для системы видеонаблюдения

Общая стоимость составляет 56400 руб. (стоимость системы видеонаблдения-18,0 т.р+  обслуживание в год 38,4  т.р.)

Расчет стоимости установки видеонаблюдения

Установить камеры в следующих помещениях: бар, зал-кафе (2 шт.), складское помещение, возле входа в раздевалку, на кухне

Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения

Управлять системой видеонаблюдения, следить за процессами происходящими на предприятии будет руководитель предприятия с экрана монитора; в его отсутствие система будет записывать факты происходящие в помещениях

Организация процесса управления системой видеонаблюдения

Служебный вход

Сан. узел (служебный)

Административные помещения

Кухня

мойка

Складское помещение

Раздевалка для работников предприятия

Зал-кафе

Сан. узел для посетителей кафе

Сан. узел для посетителей кафе

Бар

Раздевалка для посетителей кафе

Вход в кафе (парадный вход)